## Slide 1
FDP 結果ファイル 説明資料
故障検出確率 (Fault Detection Probability) 計算結果
― ITC'99 / ISCAS ベンチマーク回路 ―

## Slide 2
概要
何のデータか
・ 論理回路の各信号線（ネット）に対して、縮退故障（Stuck-At Fault）を仮定したときの「故障検出確率」を計算した結果
  － 縮退故障とは：信号線が常に 0（sa0）または常に 1（sa1）に固着した故障モデル
  － 故障検出確率（FDP）とは：ランダムな入力パターンを与えたとき、その故障が検出される確率
計算手法
・ SAT ソルバ（CaDiCaL）でテストキューブ（検出パターン）を列挙
・ 列挙したキューブの和集合を BDD（Binary Decision Diagram）で表現し、厳密な確率を計算
・ ドントケアビットは含意操作（XID）で最大化 → 各キューブの被覆領域を拡大
・ 計算モード: -limit 30（故障ごとのキューブ上限 30 本）

## Slide 3
ファイル一覧
output/limit30/fdp/ フォルダに回路ごとの CSV が格納されています
ファイル名
回路系列
故障数（行数）
備考
b05_C.csv
ITC'99 b05
4,498
b07_C.csv
ITC'99 b07
2,178
b11_C.csv
ITC'99 b11
—
既存結果
b12_C.csv
ITC'99 b12
—
b14_C.csv〜
ITC'99 b14,15,20,21,22
—
大規模回路
s5378_C.csv〜
ISCAS s5378 ほか
—
※ ファイル名は <回路名>.csv 形式。fdp 列の降順でソート済み。

## Slide 4
CSV 列の説明
各 CSV は以下の 5 列で構成されます
net_name
信号線名
回路内の信号線（ネット）の識別子。 通常はゲート名や内部信号名（例: U591, COUNT_REG_0__SCAN_IN）。
f_type
故障種別
sa0（stuck-at-0）または sa1（stuck-at-1）。 同じ信号線でも sa0 と sa1 は別の故障として扱う。
cube_cnt
テストキューブ数
この故障を検出するために列挙したキューブ（テストパターン）の本数。 空欄 = 等価故障・支配故障（後述）。
complete
列挙完了フラグ
1 = UNSAT まで完全列挙（厳密な FDP）。 0 = キューブ上限（limit=30）到達（近似値）。 空欄 = 等価故障・支配故障。
fdp
故障検出確率
ランダムな入力パターンで故障が検出される確率（0〜1）。 BDD を用いた厳密計算。0 = 冗長故障（検出不能）。
サンプル行
net_name
f_type
cube_cnt
complete
fdp
U591
sa1
9
1
9.2187500000e-01
U885
sa0
8.0664062500e-01
some_net
sa0
30
0
1.2345678900e-02
redundant
sa1
0
1
0.0000000000e+00
← 完全列挙 (FDP 厳密値) ← 等価/支配故障（cube_cnt 空欄） ← 上限到達 (FDP 近似値) ← 冗長故障 (FDP=0)

## Slide 5
等価故障・支配故障（cube_cnt が空欄の行）
cube_cnt と complete が空欄の行は、計算を省略した故障です。省略しても FDP は正確に求まります。
等価故障（Equivalent Fault）
・ テスト集合がまったく同じ故障
・ 例: 2入力 AND ゲートの出力 sa0 は、両入力の sa1 と等価になることがある
・ 代表故障 1 つだけ計算し、残りはその FDP をコピー
・ cube_cnt = 空欄（独自に列挙していない）
支配故障（Dominated Fault）
・ 故障 A のテスト集合 ⊆ 故障 B のテスト集合 → A は B に支配される
・ A のキューブを B の計算で再利用することで計算コストを削減
・ 再利用分の cube_cnt は空欄（重複カウントしない）
・ FDP は正確に計算される
FDP の解釈
fdp = 1.0
理論上すべての入力で検出可能（実際にはまれ）
fdp = 0.0
冗長故障（いかなる入力でも検出不能）
0 < fdp < 1
多くの故障はこの範囲。値が高いほど検出されやすい
complete=0
キューブ上限（30本）到達 → FDP は下限値（近似）

## Slide 6
complete フラグと FDP の精度
complete 列は、その故障の FDP が「厳密値」か「下限近似値」かを示します。
complete = 1（厳密値）
・ SAT ソルバが UNSAT を返した = これ以上テストキューブは存在しない
・ キューブの和集合 = 故障の検出集合（完全）
・ BDD で算出した FDP は厳密な確率値
・ cube_cnt が少なくても精度は保証される
・ （例）cube_cnt=9 で complete=1 → 9本のキューブで完全網羅
complete = 0（上限到達・近似値）
・ キューブ上限（-limit 30）に達した = 探索を打ち切り
・ まだ検出できるパターンが存在する可能性がある
・ 出力 FDP は下限値（実際の FDP ≥ 出力値）
・ 大規模回路・複雑な故障で発生しやすい
・ より正確な値を得るには -limit 値を増やすか完全列挙が必要
ソート順について
・ 各 CSV は fdp 列の降順でソート済み → 先頭が最も検出されやすい故障、末尾が冗長故障（fdp=0）
・ complete=0 の故障は FDP が過小評価されている可能性があるため、上位行との比較には注意が必要

## Slide 7
まとめ・データの利用方法
列クイックリファレンス
net_name
信号線名（回路内の識別子）
f_type
sa0 / sa1 の別
cube_cnt
使用キューブ数（空欄=等価/支配）
complete
1=厳密値 / 0=下限近似 / 空欄=等価/支配
fdp
故障検出確率（0〜1、降順ソート済み）
典型的な利用方法
・ テスト容易性の評価
  － FDP が低い故障 → テスト生成が難しい / 回路構造上検出しにくい
  － FDP が高い故障 → ランダムテストでも検出可能
・ 冗長故障の特定
  － fdp=0 かつ complete=1 の行 → 設計上不要なロジックの可能性
・ complete=0 の故障をフォローアップ
  － より多くのキューブ（limit を増やす）で精度向上が見込める故障を特定
・ 回路間の比較
  － FDP の分布（平均・中央値・最小値）を回路ごとに比較し、テスト難易度を評価
注意事項
FDP は -limit 30 での計算結果です。complete=0 の行は下限値であり、実際の FDP はそれ以上の可能性があります。また、ドントケアビット最大化（XID）を適用しているため、通常のランダムテスト確率より高い値になります。